## Slide 1: C++ AUFBAUKURS
Unterrichtseinheit 3
Ausnahmefallbehandlung
Gisela Neira

## Slide 2: Inhalt
Projektarbeit
Wissensfragen
Ausnahmefallbehandlung (exception handling)

## Slide 3: Wissensfragen
Worum geht es beim „Diamantenproblem“?
Wann soll eine Funktion virtuell sein?
Wie werden „Modell“-Klassen erstellt?
Was ist an folgender reinen virtuellen member-Funktion falsch geschrieben (zwei Fehler):
virtual void SuperFunc(int a){};
Gibt es einen Unterschied ob eine Methode innerhalb einer Klasse oder außerhalb der Klasse implementiert wird?

## Slide 4: Wissensfragen
Mit eindeutig unterschiedener Parametsignatur:
Können Funktionen in C++-Programmierung überladen werden wenn sie verschiedene Rückgabetypen haben?
Können Funktionen in C++-Programmierung überladen werden wenn sie verschiedene Parametertypen haben?
Können Funktionen in C++-Programmierung überladen werden wenn sie verschiedenen Klassen angehören?

## Slide 5: Wissensfragen
Wenn in einer Klasse steht:
  public:
  void tutWas(int a){std::cout << „Ups!“ << std::endl}
  char tutWas (int b){std::cout << „Huch!“ << std::endl}
  Ist vorherige Überladung möglich?

## Slide 6: Was ist ein Ausnahmefall?
Datei-Zugriffsfehler
Mangel an Speicher
Füllen eines Arrays mit mehr Daten als erlaubt
Rechnerabsturz
usw.

## Slide 7
Programm zur Ermittlung des Alters einer Person
zum Beispiel
Der Benutzer soll sein Alter eintragen. Statt aber einer Zahl hat er versehentlich Buchstaben an das Programm übergeben.
Ausnahmefallbehandlung in C++

## Slide 8
Ein normal laufendes Programm
tief verschachtelter Aufrufbaum
Fehler!
Unterprogramm 25
Unterprogramm 24
...
übergeordnete Stelle
Informationsfluss
Anfang
Ziel

## Slide 9
...
void Ueberpruefung(int a, int b)
{
if(a==0||b<MAX)
{ Machedas(a, b);}
}
else if(a>0&&b==MAX)
{
{Machejenes(a);}
}
else if(a<0||b==0)
{
{Machdies(a+b);}
}
...
...
int Machedas (int a, int b)
{
if(...)
{ Nunmachedas(a, b);}
}
else if(....)
{
{Nunmachejenes(a-b);}
}
elseif(...)
{
{Nunmachdies(a+b*2);}
}
...
...
...
char Nunmachedas(a, b)
{
...
}

## Slide 10
Überwucherung des Programmcodes, nur wegen einer Ausnahmefallbehandlung!

## Slide 11
Ziel der Ausnahmefallbehandlung
Die Kontrolle der Ausnahmefälle, an allen Zwischenprogrammen vorbei, einer Ausnahmefallbehandlungsfunktion (Exception-Handler)
zu übergeben.

## Slide 12
In C wird die Exception-Handling von den Bibliothekenfunktionen...
setjmp
longjmp
...unterstützt.
Erlauben sehr weite Sprünge.
wie goto
aber über der aktiven Programmebene hinweg

## Slide 13
Vorsicht!
Diese Funktionen ermöglichen die Implementierung einer zweiten Kontrollflussebene des Programmes.
Eine unbedachte Verwendung dieser Funktionen kann zu unüberschaubaren Programmen führen.
Abkürzungen

## Slide 14
In C++ wird die Exception-Handling mit einer erweiterten Implementation gehandhabt.
Genauso wie in C Programmierung sollten die Exception-Handler nur für wahre Ausnahmefälle benutzt werden.

## Slide 15
try
{ eigener code}
Elemente der Ausnahmebehandlung in C++ Programmierung
throw
Eigener code wird probiert, also, unter Prüfung gestellt.
Fehler wird gesendet.
Fehler entstanden
catch
{}
Fehler wird von catch empfangen.

## Slide 16
try
{
Zu behandelnder Code
}
catch(datentyp var)
{
wastun-Code
}
Basisstruktur eines Exception-Handling
Dürfen niemals getrennt sein.

## Slide 17
Basisstruktur eines Exception-Handling
Der zu behandelnde Block
Die Sprunganweisung
Die Exception-Handling Definition
Das Ziel der Sprunganweisung
Wert der von der Sprunganweisung an das Ziel übergeben wird

## Slide 18
Wenn mehrere möglich Fehler auftauchen können.
Es werden mehrere catch hintereinander gestellt.
Multiple Ausnahmefallbehandlung (Multiple Exception Handling)

## Slide 19
Wenn mann nicht weiß welche Fehler auftreten könnten.
Es können mehrere catch hintereinander gestellt. Zuletzt das undefined-catch.
Nicht definierte Ausnahmefallbehandlung (Undefined Exception Handling)

## Slide 20: Dateien
Unterrichtseinheit U3:
  Powerpoint Datei:
  „ 03-C++Aubaukurs_E229-UE.3-Gisela_Neira “
  Text-Dateien: 14+5 Ordner